Tento bezpečnostní list odpovídá směrnici ES 91/155/EHS

| 1. Označení látek/složek a firmy |
| --- |
| Označení : | Pryskyřice epros, komp. A (tvrdidlo) |
| Firma : | epros GmbH Dr.-Alfred-Herrhausen-Allee 20 d 47228 Duisburg Tel: +49 (0) 2065-999-0 Fax: +49 (0) 2065-999-111 |
| Útvar poskytující Informace : | +49 621 5402-239, -261 |
| Nouzové informace : | +49 3019240 |
| 2. Složení/údaje ke složkám Chemická charakteristika: K přípravě č. CAS, označení 1344-09-8 kyselina křemičitá, natriová sůl > 10% křemičitan sodný identifikační číslo (n) Číslo EINECS: 215-687-4 |
| 3. Možná rizika Označení rizika: Xi dráždivé Zvláštní upozornění na rizika pro lidi a životní prostředí: R 38 Dráždí kůži R 41 Riziko vážného poškození očí |
| 4. Opatření pro první pomoc |
| Obecné pokyny: | Oděv znečištěný produktem neprodleně odstraňte. |
| Při vdechnutí: | Zajistěte přívod čerstvého vzduchu, v případě obtíží vyhledejte lékaře. |
| Při zasažení kůže: | Okamžitě omyjte mýdlem a vodou a dobře opláchněte. |
| Při zasažení očí: | Oči s otevřenými víčky několik minut vyplachujte tekoucí vodou a poraďte se s lékařem. |
| Při spolknutí: | Vypláchněte si ústa a vypijte větší množství vody. Nevyvolávejte zvracení, okamžitě přivolejte lékařskou pomoc. |

| 5. Opatření pro zdolávání požáru |
| --- |
| Vhodné zhášecí prostředky: | Produkt sám nehoří; opatření pro zdolávání požáru se musí řídit podle okolí. |
| Zvláštní ochranné prostředky: | Nejsou nutná žádná zvláštní opatření. |
| Další údaje: | Ohrožené nádoby ochlaďte rozstřikovaným proudem vody. |
| 6. Opatření v případě neúmyslného úniku |
| Preventivní opatření týkající se osob: | Mimořádné riziko uklouznutí na produktu, který unikl/se vysypal. Je nutné používat ochranné prostředky. |
| Opatření pro ochranu životního prostředí: | Nenechte vniknout do kanalizace nebo do vodstva. |
| Postupy pro čištění / zachycení: | Zachycujte pomocí materiálů vázajících tekutiny (písku, štěrku, sorbentu na kyseliny, univerzálního sorbentu). Kontaminovaný materiál likvidujte jako odpad podle odstavce 13. |
| 7. Manipulace a skladování |
| Pokyny pro bezpečné zacházení: | Při odborném používání nejsou nutná žádná zvláštní opatření. |
| Ochrana proti požáru a výbuchu: | Produkt není hořlavý. Nejsou nutná žádná zvláštní opatření |
| Požadavky na skladovací prostory a nádoby: | Uchovávejte pouze v originálních obalech. Nepoužívejte nádoby z lehkých kovů. Zajistěte podlahu odolnou proti louhům. Používejte nádoby z polyolefinu. Vhodný materiál pro nádoby a potrubí: ocel nebo nerez. Nevhodný materiál: hliník, sklo nebo keramika, zinek |
| Pokyny pro společné skladování: | Nejsou nutné |
| Další údaje ke skladovacím podmínkám: | Chraňte před mrazem. |
| Třída skladování: Třída VbF: | Odpadá |

| 8. Omezení expozice a osobní ochranné prostředky: |
| --- |
| Dodatečné pokyny k uspořádání technických zařízení: Žádné další údaje, viz bod 7 |
| Složky s limitními hodnotami vztahujícími se k pracovišti, které je nutné sledovat |
| Č. CAS Označení Druh Hodnota Jednotka - - - - - |
| Produkt neobsahuje relevantní množství látek s limitními hodnotami vztahujícími se k pracovišti, které je nutné sledovat. |
| Dodatečné pokyny: | Jako podklad sloužily seznamy platné při vytváření tohoto listu. |
| Osobní ochranné prostředky: |
| Všeobecná ochranná a hygienická opatření: | Zašpiněný, nasáklý oděv si okamžitě svlečte. Vyvarujte se kontaktu s očima a s kůží. Udržujte mimo kontakt s potravinami, nápoji a krmivy. Před pauzami a po skončení práce si umyjte ruce. |
| Dýchací ochrana: | Není nutná |
| Ochrana rukou: | Ochranné rukavice |
| Ochrana zraku: | Těsně přiléhající ochranné brýle |
| 9. Fyzikální a chemické vlastnosti |
| Forma: | Tekutá |
| Barva: | kalná |
| Zápach: | Bez zápachu |
| Změna stavu: Bod tání / rozsah tání: | Není určen |
| Bod /rozsah varu: | > 100°C |
| Bod vznícení: | Nelze aplikovat |
| Riziko výbuchu: | Není dáno ! |
| Hustota: | při 20°C 1,53– 1,60 g/cm3 |
| Viskozita: | 300 – 1200 mPas (při 20°C) |
| Organická rozpouštědla: | 0,0% |
| Rozpustnost ve vodě/mísitelnost s vodou: | Zcela mísitelné |
| Hodnota pH: | (10g/l) při 20°C 12.5 – 12.8 |

| 10. Stabilita a reaktivita |
| --- |
| Termický rozklad / podmínky, kterých je nutné se vyvarovat: |
| Při používání k určenému účelu nedochází k rozkladu. |
| Nebezpečné reakce: |
| Silně exotermní reakce s kyselinami. |
| Nebezpečné produkty rozkladu: Nejsou známy žádné nebezpečné produkty rozkladu. |
| 11. Toxikologické údaje |
| Akutní toxicita: Hodnoty LD / LC50 relevantní pro zařazení: Složka Způsob Hodnota Druh Sodné vodní sklo orálně >2.000 mg/kg krysa |
| Primární dráždivý účinek: na kůži: na oči: Zvýšení citlivosti: | Dráždí kůži a sliznice Silný dráždivý účinek s rizikem vážného poškození očí Není znám účinek zvyšující citlivost. |
| Další toxikologické údaje: | Produkt vykazuje na základě výpočtů dle Všeobecné směrnice pro zařazení ES pro látky pro přípravu produktů v posledním platném znění tato rizika: dráždivý. |
| 12. Ekologické údaje |
| Údaje k eliminaci (persistence a odbouratelnost): |
| Ostatní pokyny: | Fyzikálně chemická eliminovatelnost: z vody lze dobře eliminovat. Anorganická substance, biologická odbouratelnost není dotčena. |
| Ekologicky toxické účinky |  |
| Poznámka: | Po neutralizaci již nelze pozorovat žádnou toxicitu. |
| Chování v čističkách: | Produkt je zásada. Před vypuštěním do čističek je zpravidla nutná neutralizace. |
| Obecné pokyny: | Produkt se nesmí nezředěný resp. ve větších množstvích dostat do spodní vody, do vodstva nebo do kanalizace. |

| Třída ohrožení vody: | 1: mírně ohrožuje vodu |
| --- | --- |
| 13. Pokyny pro likvidaci |
| Kód odpadu: 060299 vyčerpané zásadité roztoky, a.n.g. Označení: Louhy, louhové směsi a leptadla (zásadité) Pokyny pro likvidaci: Chemická / fyzikální zařízení na ošetření Znečištěné odpady: Doporučení: Likvidace podle úředních předpisů Likvidace produktu: Při respektování předpisů je po dohodě s firmou pro likvidaci odpadů a příslušným úřadem možné po neutralizaci a zpevnění skládkovat společně se stavební sutí. Doporučený čistící prostředek: Voda, případně s přidáním čistících prostředků. |
| 14. Předpisy pro přepravu |
| Přeprava / další údaje: není nebezpečný náklad podle výše uvedených předpisů Pozemní přeprava ADR/RID a GGVS/GGVE (přeshraniční/vnitrostátní): - ADR/RID-GGV-námořní třída: - Přeprava námořními loděmi IMDG/GGV-námořní: Marine pollutant: ne Letecká přeprava ICAO-TI a IATA-DGR: ICAO/IATA – třída: - |
| 15. Předpisy |
| Značení látky podle směrnic EHS Produkt je zařazen a označen podle směrnic ES pro nebezpečné látky. Rozlišovací písmeno a označení rizika produktu: Xi dráždivý |
| R položky | 38 41 | Dráždí kůži. Riziko vážného poškození očí |
| S položky | 37/39 26 28 45 | Při práci používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle/ochranu obličeje. Při kontaktu s očima vypláchněte důkladně vodou a poraďte se s lékařem. Při kontaktu s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Zašpiněný, nasáklý oděv si okamžitě svlékněte. V případě nehody nebo nevolnosti okamžitě přivolejte lékaře (pokud možno mu předložte tento list). |

| Státní předpisy: | Klasifikace podle VbF: odpadá |
| --- | --- |
| Třída ohrožení vody: | WGK 1 (vlastní zařazení): mírně ohrožuje vodu. |
| Ostatní údaje |
| Údaje se opírají o dnešní stav našich znalostí, nepředstavují však příslib vlastností produktu a nezakládají žádný smluvní právní vztah. |
| Instituce vystavující bezpečnostní list: | Státní hygienický ústav, Budapešť |
| Kontaktní osoba: | Dr. Gyula DURA Fax: 00361/215 0148 Paní Dr. Kissel Tel.: 0621/5402-2621, -0 Pan Gettwert Tel.: 0621/5402-239 |
| Údaje v tomto bezpečnostním listě odpovídají našemu dnešnímu stavu znalostí a odpovídají státním předpisům a směrnici ES. Na určité pracovní podmínky spotřebitele se však nevztahují naše znalosti a naše kontrola. Produkt se nesmí používat pro jiné účely než které jsou uvedené v oddílu 1. Kupující a zpracovatel odpovídá za dodržení všech zákonných ustanovení. Tento bezpečnostní list popisuje požadavky na bezpečnou manipulaci, nepředstavuje však příslib vlastností výrobku. |