Technika pro tlakové zkoušky DPK-M 1000 LVW

- měřící přístroj pro vzduch a vakuum, měřící rozsah –300 až +300 mbar

- plnění, zkoušení a vyprazdňování zkoušeného potrubí ručně ovládaný kulovým kohoutem

- dimenzování potrubí v kufru: ½“

- přípojný panel s odbočkou

- vstup stlačeného vzduch

- výstup vzduchu zkušeného prostoru

- odvzdušnění

- s vestavěným průmyslovým PC displejem

- USB, vypalovačka

- specielní program pro tlakové zkoušky s pořízením kmenových dat a vytištěním protokol pro WINDOWS   98, 200,  XP

- dle DIN EN 1610

Software pro tlakové zkoušky je vyvinut speciálně pro snadnou obsluhu . Pro vložení písmen a čísel je k dispozici klávesnice.

Software je na bázi databanky, které umožní bezproblémové uložení všech možných dat a umožňuje také jednoduché vyhledání provedených zkoušek. Také  Update systému je velice jednoduchý. Po odpovídající registraci a připojení na internet přes www.sklarz.com je možno update stáhnout.

Všechny zkoušky jsou založeny ke konkrétní zakázce a uloženy. Pro zkoušky potrubí a šachet pomocí vzduchu, vakua, vody nebo vysokotlaku (ne EN805) jsou obsaženy všechny běžné zkušební normy pro jednoduché vypočtení zkušebních kritérií. Vydání protokolu se uskuteční ve formě PDF-dokumentu, který může být ihned vytištěn nebo uložen.